## Slide 1
Wasserstoff in der Stahlindustrie
am Beispiel SALCOS®

## Slide 2: Facts & Figures
Der Einsatz von Wasserstoff in der Stahlindustrie hat eine hohe Klimaschutzwirkung
300.000 t
Bedarf an Wasserstoff in der Stahlindustrie
Treibhausgasemissionen in Deutschland (2022):
746 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente
Stahlindustrie:
7 Prozent der deutschen Emissionen
Salzgitter AG:
8 Millionen Tonnen / 1 Prozent der dt. Emissionen
-28 t CO2
pro Tonne grüner Wasserstoff in der Stahlindustrie
  Senkung des CO2-Ausstoß um
-95%
  bei gleicher Produktionskapazität
2. Nationales Wirtschaftsforum Wasserstoff // Stand: 24.05.2023

## Slide 3: Die Idee hinter SALCOS®
Salzgitter Low CO2 Steelmaking
Unser Ansatz: Carbon Direct Avoidance-Verfahren (CDA)
SALCOS® ist der Weg zur nahezu CO2-freien Stahlproduktion
Wasserstoff als Reduktionsmittel wird Kohlenstoff ersetzen
Transformationsprozess ist in drei Schritten geplant
Integration der neuen Anlagen in das bestehende Hüttenwerk
Gleiche Produktionskapazität
Bis 2033: Reduktion um über 95 % des CO2–Ausstoßes angestrebt
2. Nationales Wirtschaftsforum Wasserstoff // Stand: 24.05.2023

## Slide 4: Und die technische Umsetzung
Vergleich der konventionellen und der zukünftigen Produktionstechnologie
Erneuerbare
elektrische
Energie
Elektrolyse
Direktreduktionsanlage
Eisenerz (Fe2O3)
Wasserstoff (H2)
Erdgas (CH4)
Direktreduziertes Eisen (DRI)
Elektrolichtbogenofen (EAF)
Sekundärmetallurgie
bestehende Anlagen
Wasser & Kohlenstoffdioxid
Schrott
Rohstahl
Sekundärmetallurgie
bestehende Anlagen
Rohstahl
Sauerstoff-Konverter (BOF)
Schrott
Roheisen
Kohlenstoffdioxid
Eisenerz (Fe2O3)
Kohlenstoff (C): Koks, Kohle
klassische Kohle-basierte Hochofenroute
innovative SALCOS®-Route (Direktreduktion)
Hochofen
2. Nationales Wirtschaftsforum Wasserstoff // Stand: 24.05.2023

## Slide 5: SALCOS® - Ausbaustufen
Bau- und Zeitplanung
STATUS QUO
AUSBAUSTUFE I
AUSBAUSTUFE II
AUSBAUSTUFE III
Heute
Ende 2025
Ende 2030
Ende 2033
CO2-Emissionen (8 Mio. t/a)
-30% CO2
-50% CO2
rd. -95% CO2
380 kV Leitung
Ausbau H2 Netz
100 MW
500 MW
500 MW
2. Nationales Wirtschaftsforum Wasserstoff // Stand: 24.05.2023

## Slide 6: Energiebedarfsschätzung im Zuge von SALCOS®
Pionierarbeit der Salzgitter AG unterstützt Entstehung tragfähiger grüner Märkte
AUSBAUSTUFE I
AUSBAUSTUFE II
AUSBAUSTUFE III
CH4
CO2
H2
CO2-Ausstoß
Erdgasbezug
Stromzukauf
H2-Zukauf
Chart: 
| 1. Ausbaustufe | 2. Ausbaustufe | 3. Ausbaustufe
CO2 Einsparung | -0.3 | -0.55 | -0.95
Chart: 
| 1. Ausbaustufe | 2. Ausbaustufe | 3. Ausbaustufe
Erdgasbezug | 0.34884 | 0.45349 | 0.19767
Chart: 
| 1. Ausbaustufe | 2. Ausbaustufe | 3. Ausbaustufe
Stromzukauf | 0.14925 | 0.41791 | 0.43284
Chart: 
| 1. Ausbaustufe | 2. Ausbaustufe | 3. Ausbaustufe
H2 Zukauf | 0 | 0.20968 | 0.79032
-30% CO2
-55% CO2
-95% CO2
2. Nationales Wirtschaftsforum Wasserstoff // Stand: 24.05.2023

## Slide 7: Gesellschaftliche Bedeutung von Salcos®
Die Salzgitter AG hat bereits mit der Transformation begonnen!
CO2
Reduzierung der CO2-Emissionen in der dritten Ausbaustufe bis 2033 um 8 Mio. t/a (95%)
H2
Hochfahren der H2-Nachfrage und Sicherstellung der Grundlast eines künftigen H2-Netzes
Flexibilität
Umgang mit mangelnder Reinheit und schwankender Verfügbarkeit durch flexiblen Einsatz von CH4 und H2
Vision
PIONEERING FOR CIRCULAR SOLUTIONS
Mission
PARTNERING FOR
TRANSFORMATION
2. Nationales Wirtschaftsforum Wasserstoff // Stand: 24.05.2023

## Slide 8: handlungsfelder aus sicht der Salzgitter AG
Sicherstellung einer wirtschaftlichen, stabilen und wettbewerbsfähigen Energieversorgung
Ausbau erneuerbarer Energien
Transportinfrastruktur
Markthochlauf für Wasserstoff
2. Nationales Wirtschaftsforum Wasserstoff // Stand: 24.05.2023

## Slide 9
Wasserstoff in der Stahlindustrie
am Beispiel SALCOS®